Výzva k podání nabídek pro zadávací řízení projektu PRV

Název společnosti

adresa

IČ:, DIČ:

Identifikační údaje zadavatele:

Název zakázky: Rekonstrukce místních komunikací a prostranství v obci Strunkovice nad Volyňkou

Název zadavatele: 		 Obec Strunkovice nad Volyňkou

IČ zadavatele: 		00667854

DIČ zadavatele:

Právní forma:

Adresa zadavatele:		Strunkovice nad Volyňkou 26

Zástupci zadavatele

Starosta: Mgr. Zdeněk Filip

Místostarosta: Ing. Luděk Saxl

Kontaktní osoba zastupují zadavatele:

jméno: 	Mgr. Zdeněk Filip

mobil.:  	 724189606

e-mail:  	starosta@strunkovice.cz

jméno: 	Ing.Luděk Saxl

mobil.:  	 725031410

e-mail:  	mistostarosta@strunkovice.cz

Předmět zakázky:    Stavební práce

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy.

Doba a místo plnění

Zahájení plnění zakázky:	srpen 2008

Ukončení plnění zakázky:	listopad 2008

Místo plnění:   Strunkovice nad Volyňkou

Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria:

- Profesní a základní kvalifikační kritéria

- Kopie dokladu o oprávnění k podnikání

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) podepsané všemi členy statutárního orgánu uchazeče, anebo výpis z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu uchazeče

- Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 53 odst. 1 písm. c) až i) podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, anebo

  - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. f)

  - potvrzení příslušného orgánu či instituce podle § 53 odst. 1 písm. h)

  - čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g) a i)

Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 126 
zák. 137/2006 Sb., může prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst.1 a § 54 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů. V tomto případě nepředkládá doklady požadované ve výše uvedených  bodech a), b), c)

Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle § 139 
zák. 137/2006 Sb., může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů.

- Předložení nejméně tří referenčních listů včetně osvědčení objednatelů na stavby realizované  uchazečem s krytem z asfaltového drenážního betonu.

- Předložení nejméně tří referenčních listů včetně osvědčení objednatelů na stavby realizované uchazečem kde byla položena vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2.

- Uchazeč bude dodávku realizovat minimálně z 80 % vlastní kapacitou, v případě zapojení subdodavatele bude součástí nabídky i smlouva o smlouvě budoucí se subdodavatelem včetně cenové kalkulace subdodávky.

Údaje o hodnotících kritériích kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Podání nabídky nejpozději do: 23.7.2008 čas 19:00, obecní úřad obce Strunkovice nad Volyňkou

Termín otevírání obálek s nabídkami: 23.7.2008 čas 19:00, obecní úřad obce Strunkovice nad Volyňkou na zasedání zastupitelstva obce.

V Strunkovicích nad Volyňkou		dne 4.7.2008

……………………………                                        ………………………

Ing.Luděk Saxl					Mgr. Zdeněk Filip

Zadávací dokumentace pro zadávací řízení projektu OP Zemědělství

Název společnosti

adresa

IČ: , DIČ:

( doplnit údaje)

Identifikační údaje zadavatele:

Název zakázky: Rekonstrukce místních komunikací a prostranství v obci Strunkovice nad Volyňkou

Název zadavatele: 		 Obec Strunkovice nad Volyňkou

IČ zadavatele: 		00667854

DIČ zadavatele:

Právní forma:

Adresa zadavatele:		Strunkovice nad Volyňkou 26

Zástupci zadavatele

Starosta: Mgr. Zdeněk Filip

Místostarosta: Ing. Luděk Saxl

Kontaktní osoba zastupují zadavatele:

jméno: 	Mgr. Zdeněk Filip

mobil.:  	 724189606

e-mail:  	starosta@strunkovice.cz

jméno: 	Ing.Luděk Saxl

mobil.:  	 725031410

e-mail:  	mistostarosta@strunkovice.cz

- Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:

CPV:  45223200-8                            CZ-CC:

Popis projektu a jeho technická specifikace.

Část 1 rekonstrukce komunikací na p.č. 1276, p.č. 1273, p.č. 1277

O B S A H :

objekt  01  -  MK parc.č. 1276

objekt  02  -  MK parc.č. 1273

objekt  03  -  MK parc.č. 1277

JM projekt s.r.o.

projektová a inženýrská činnost

VOLYNĚ, Palackého nám. 104

Tel./fax. 383373803

IČO 60647884         DIČ CZ60647884

a. průvodní   ZPRÁVA

a) Identifikace a základní charakteristika stavby :

1. Identifikační údaje investora :

Investor  	 	: OBEC strunkovice nad volyňkou

Sídlo   			:  Obecní úřad Strunkovice nad Volyňkou, 387 01 Volyně

2. Identifikační údaje zpracovatele :

Název   		:  JM PROJEKT, s.r.o.

Sídlo   			:  Palackého nám. 104, 387 01 Volyně

IČO    	 		:  60647884

ČKAIT			:  ing. Martin Červený, reg.č. 0101719

3. Identifikační údaje stavby :

Název stavby      	:  „Oprava  místních  komunikací  strunkovice“

Kraj             		:  Jihočeský

Charakter stavby  	:  Rekonstrukce

Členění a místo stavby	:   Objekt  01 –  parc. .č. 1276      k.ú. Strunkovice nad Volyňkou

Objekt  02 –  parc. .č. 1273      k.ú. Strunkovice nad Volyňkou

Objekt  03 –  parc. .č. 1277      k.ú. Strunkovice nad Volyňkou

4. Charakteristika stavby :

Oprava místních komunikací.

b) Využití a zastavěnost území, majetkoprávní vztahy :

Opravované místní komunikace jsou převážně vedeny mimo zastavěné území obce, slouží pro přístup k okolním nemovitostem, tj. k lesním, zemědělským pozemků a případně k sousední stavbám na těchto pozemcích.

Veškeré opravované pozemky místních komunikací jsou ve vlastnictví obce Strunkovice nad Volyňkou

c) Průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu :

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl průzkum na místě stavby ze zástupcem obce.

Ve zpracování jsou dále použity mapové podklady, požadavky investora stavby, které vyplynuly                v  průběhu projednávání a zpracování dokumentace.

Místo stavby je přístupné ze stávajících místních komunikací.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů :

Požadavky dotčených orgánů v průběhu projednávání stavby nebyly vzneseny.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu :

Stavba bude realizována souladu s obecně-technickými požadavky na výstavbu a platnými ČSN,               ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek.

f) Údaje o splnění podmínek zák. č. 183/2006 Sb. :

Opravy místních komunikací.

g) Věcné a časové vazby související a podmiňující stavby a opatření v dotčeném území :

Dodavatel stavby zajistí, aby nedocházelo k  nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování stávajících komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým nemovitostem a k sítím technického vybavení.

h) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu stavby :

Stavba bude realizována po jednotlivých částech objektů,  s předpokládaným celkovým termínem        od  04 – 10/2008

B. souhrnná  technická   ZPRÁVA

1. Stavebně technické řešení :

Realizací staveb budou bezproblémově zpřístupněny sousední pozemky.

Místo staveb je přístupné ze stávajících místních komunikací.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Stavba je rozdělena na 3 samostatné  objekty, tj. oprav místních komunikací.

Objekt 01 – MK parc.č. 1276 (směr Hoštice u Volyně)

Stručný popis :

- komunikace navazuje na již zpevněnou část v délce cca. 600,0 m,  od tohoto úseku  bude navazovat opravovaná část v délce 264,0 m až po začátek  katastrálního území do Hoštic u Volyně.

Popis oprav konstrukcí komunikace :

- úsek km 0,000-0,093

Tato část komunikace je zarostlá křovinami a stromy, které bude třeba nejprve odstranit. Po celé opravované trase je vysoká tráva a kameny.

Po odstranění zeminy v části levé strany bude proveden zářez s příčným přehozením do pravé strany, kde bude hornina zhutněna na stávající mezi. Po sejmutí zeminy a jejím uložení (přehození pod odřez) bude odřez odkopán a zemina uložena kolmo na komunikaci, do násypu. Po úpravě pláně a  zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě bude položena vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2                   a 1,5kg/m2. Zemina ležící pod násypem bude pro konečnou úpravu použita jako zemní krajnice a rozprostřena v zářezech. Násyp bude vysvahován a zatravněn.

- úsek km 0,093-0,196

V této části je cesta vedena podél stávajícího lesa, je v poměrně uspokojivém stavu. Podloží je tvrdé, zpevněné, jen místy jsou patrné stružky, odvádějící dešťovou vodu. Po úpravě pláně a provedení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě tl.10cm, bude položena vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry        1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2 Po provedení zpevněného krytu budou zřízeny zemní krajnice (hornina bude převezena z následujícího úseku).

- úsek km 0,196-0,264

V této části vede cesta po zarostlé louce, v pravé části s křovím a stromy. V zářezu před koncem tohoto úseku je cesta zcela nepřístupná. Náletové křoviny a stromy bude nutno odstranit. Křoviny budou spáleny, pařezy  a kmeny stromů budou přesunuty na pozemek ve vlastnictví obce. Zemina bude sejmuta s příčným přehozem do meze pod cestou. Po provedení úpravy pláně bude podkladní vrstev ze štěrkodrtě oproti předcházejícím úseků na tl.20cm. Předpokladem je, že v původní cestě je dobré a únosné podloží.  Po zřízení zpevněného krytu  (vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2)  budou provedeny zemní práce, část zeminy bude naložena a převezena na předcházející úsek, část bude použita na zřízení zemních krajnic.

Objekt 02 – MK parc.č. 1273

Stručný popis :

Místní komunikace je v délce cca. 250,0 m již zpevněna asfaltovým krytem. Slouží pro přístup k okolním pozemků a pro napojení z  obce Svaryšov. Její současný stav a způsob opravy je možno rozdělit do dvou úseků.

Popis oprav konstrukcí komunikace :

- úsek km 0,000-0,603

Tento úsek je nejvíce vyžíván z důvodu velkého zpřístupňovaného území se sousedními pozemky. Úsek je v poměrně dobrém stavu je nutno pouze provést úpravu pláně a podkladní vrstvy ze štěrkodrtě tl.10cm.

- úsek km 0,603-1,040

Tento úsek není vzhledem ke svému stavu využíván. Pro přístupy na pozemky je nutno použít vyjetou cesta přes soukromé pozemky. Zčásti je komunikace zarostlá náletovými křovinami. V této části je nutno sejmout vrchní část zeminy  s přesunem na  obecní pozemek, kde bude rozprostřena. Podkladní vrstva           ze štěrkodrtě bude zesílena tl.20cm. V ostatní části tohoto úseku bude podkladní vrstva ze štěrkodrtě tl. 15cm. Podloží je nerovné, a proto bude provedena úprava pláně. Povrch rekonstruované komunikace bude mít kryt z asfaltového drenážního betonu tl.5 cm s vyrovnáním tl.2 cm.

Objekt 03 – MK parc.č. 1277

Stručný popis :

Místní komunikace zpřístupňuje sousední pozemky, navazuje na opravovanou místní komunikaci p.č.1276.

Popis oprav konstrukcí komunikace :

- úsek km 0,000-0,200

V současné době je zarostlá náletovými křovinami a vysokou travou, v konečné části je z důvodu vysoké hladiny podzemních vod i podmáčena. Z větší části je vedena v podélném sklonu pod stávající  mezí. Křoviny budou odstraněny. Vrchní část komunikace bude po sejmutí přehozena pod cestu a rozprostřena. Podloží je únosné a po  úpravě pláně bude provedena podkladní vrstva ze štěrkodrtě tl. 15cm.

- úsek km 0,200-0,360

Tento úsek je veden po horizontu.. Současné příkopy jsou zanesené a je nutno je před opravou komunikace vyčistit. V této části je rovněž vysoká hladina podzemní vody a v části je mokřad, bude nutno odvést vody propustí do stávající dešťové stoky. V tomto úseku (cca. km 0,310) je v současnosti cesta zcela nesjízdná. Hladina podzemních vod je zde kolísavá v závislosti na klimatických ročních podmínkách. V tomto úseku bude podkladní vrstva ze štěrkodrtě v tl.30 cm. Kryt v celé délce místní komunikace bude z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2

2. Mechanická odolnost a stabilita :

Použité materiály na realizaci staveb, tj. opravy místních komunikací, budou splňovat požadavky           na mechanickou odolnost i stabilitu dle platných  ČSN a předpisů, budou v souladu s požadavky investora.

3. Požární bezpečnost :

Stavby jsou bez zvýšené požárního rizika.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí :

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Odpad vzniklý při realizaci stavby je dodavatel stavby povinen vytřídit a přednostně recyklovat, musí být

zneškodněn v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 106/2005, pouze v zařízení a místech k tomu určených. Po realizaci staveb bude doloženo, jak byly jednotlivé odpady vzniklé při stavbě zneškodněny.

Dodavatel stavby zajistí, že při realizaci budou dodržována veškerá nařízení a předpisy upravující ochranu životního prostředí.

5. Bezpečnost při užívání :

Požadavky na bezpečnost při užívání stavby se řídí zákony, vyhlášky a předpisy ČR.

6. Ochrana proti hluku :

Při realizaci stavby je nutno dbát na ochranu hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

7. Úspora energie a ochrana tepla :

Stavba svým charakterem nevznáší požadavky na úsporu energie a ochrany tepla.

8. Přístup a užívání OTP :

Požadavky vyhl. 369/2001 Sb. o OTP zabezpečující užívání staveb s omezenou schopností pohybu      a orientace týkající se stavebně-technického řešení stavby,budou stavbou splněny.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí :

Stavby budou realizovány tak, aby byl minimalizován vliv vnějšího prostředí na jejich vlastnosti.

10. Ochrana obyvatelstva :

Stavbou nebudou dotčeny požadavky na ochranu obyvatelstva.

Výkaz výměr

| Objekt: 01 - Místní komunikace parc.č. 1276 |
| --- |
| Zemní práce |
| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. |
| 1 | 111201101 | Odstran křovin do 1000m2 | 314,00 | m2 |
| 2 | 111201401 | Spálení křovin | 314,00 | m2 |
| 3 | 111201501 | Spálení větví | 10,00 | ks |
| 4 | 112101101 | Kácení strom listnatý D -30cm | 10,00 | ks |
| 5 | 112201101 | Odstranění pařezů D -30cm | 10,00 | ks |
| 6 | 121101101 | Sejmutí ornice přemístění -50m | 120,00 | m3 |
| 7 | 122302201 | Odkop. silnice tř. 4 do 100m3 | 93,00 | m3 |
| 8 | 122302209 | Odkop.silnice tř. 4 lepivost | 46,50 | m3 |
| 9 | 162301101 | Vodorov přem.výkopku do 500m | 18,50 | m3 |
| 10 | 162201441 | Vodor přem do 2km kmenů li 300mm | 10,00 | ks |
| 11 | 162201451 | Vodor přem do 2km pařez 300mm | 10,00 | ks |
| 12 | 166101101 | Přehození výkopku | 93,00 | m3 |
| 13 | 167101101 | Nakládání výkopku do 100m3 tř. | 18,50 | m3 |
| 14 | 171101102 | Násypy soudr hut. 96ps | 93,00 | m3 |
| 15 | 181101102 | Úprava pláně zářez tř.1- 4 se zhut | 871,00 | m2 |
| 16 | 182301121 | Rozpr ornice >1:5 do500m2 10cm | 265,00 | m2 |
| 17 | 182101101 | Svahování tř. 4 v zářezech | 93,00 | m2 |
| 18 | 182201101 | Svahování násypů | 161,00 | m2 |
| 19 | 181412000 | Založení trávníku výsevem ve svahu | 254,00 | m2 |
|  |  | Zemní práce |
| Komunikace |
| 1 | 564831111 | Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 100mm | 340,00 | m2 |
| 2 | 564861111 | Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 200mm | 531,00 | m2 |
| 3 | 569903311 | Zříz zem krajnic se zhutněním | 93,50 | m3 |
| 4 | 574381110 | Makadam penetr hrub PMH tl 100mm | 792,00 | m2 |
| 5 | 573411114 | Nátěr živič posyp asf siln 1,5kgm2 | 792,00 | m2 |
| 6 | 573411115 | Nátěr živič posyp asf siln 1,8kgm2 | 792,00 | m2 |
|  |  | Komunikace |
| Přesun hmot |
| 1 | 998225111 | Přesun hmot poz kom kryt živičný | 462,54 | t |
|  |  | Přesun hmot |
|  |  | Celkem objekt: 01 - MK parc.č.1276 |
| Objekt: 02 - Místní komunikace parc.č. 1273 |
| Zemní práce |
| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. |
| 1 | 111201101 | Odstran křovin do 1000m2 | 582,00 | m2 |
| 2 | 111201401 | Spálení křovin | 582,00 | m2 |
| 3 | 121101101 | Sejmutí ornice přemístění -50m | 33,00 | m3 |
| 4 | 181301105 | Rozprostření ornice tl 30cm | 110,00 | m2 |
| 5 | 181101102 | Úprava pláně zářez tř.1- 4 se zhut | 3 267,00 | m2 |
|  |  | Zemní práce |
| Komunikace |
| 1 | 564831111 | Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 100mm | 2 006,00 | m2 |
| 2 | 564851111 | Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm | 1 261,00 | m2 |
| 3 | 564861111 | Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 200mm | 165,00 | m2 |
| 4 | 569731111 | Zpev krajnic kamen drc tl 10cm | 416,00 | m2 |
| 5 | 572753111 | Vyrov povrch kryt živ směs AB | 63,50 | t |
| 6 | 577144121 | Asf beton ABS I tl 50mm >3m | 1 296,00 | m2 |
|  |  | Komunikace |
| Ostatní konstrukce a práce |
| 1 | 938902106 | Čišťění příkopů vodotečí | 112,00 | m |
|  |  | Ostatní konstrukce a práce |
| Přesun hmot |
| 1 | 998225111 | Přesun hmot poz kom kryt živičný | 1 204,84 | t |
|  |  | Přesun hmot |
|  |  | Celkem objekt: 02 - Mk parc.č.1273 |
| Objekt: 03 - Místní komunikace parc.č. 1277 |
| Zemní práce |
| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. |
| 1 | 111201101 | Odstran křovin do 1000m2 | 310,00 | m2 |
| 2 | 111201401 | Spálení křovin | 310,00 | m2 |
| 3 | 122101102 | Odkopávky horniny tř.2 | 193,00 | m3 |
| 4 | 122201109 | Příplatek za lepivost horniny | 96,50 | m3 |
| 5 | 166101101 | Přehození výkopku tř. 4 | 175,00 | m3 |
| 6 | 162301101 | Vodorov přem.výkopku do 500m | 57,00 | m3 |
| 7 | 181301103 | Rozpr ornice tl. 20cm | 503,00 | m2 |
| 8 | 132101101 | Hloubení rýh š -60cm hor 2 | 3,00 | m3 |
| 9 | 132201109 | Příplatek za lepivost hornin | 1,50 | m3 |
| 10 | 181101102 | Úprava pláně zářez tř. 4 se zhut | 1 198,00 | m2 |
|  |  | Zemní práce |
| Vodorovné konstrukce |
| 1 | 451541111 | Lože, obsyp a zásyp potrubí z kameniva | 2,00 | m3 |
|  |  | Vodorovné konstrukce |
| Komunikace |
| 1 | 564851111 | Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm | 1 380,00 | m2 |
| 2 | 574381110 | Makadam penetr hrub PMH tl 100mm | 1 080,00 | m2 |
| 3 | 573411114 | Nátěr živič posyp asf siln 1,5kgm2 | 1 080,00 | m2 |
| 4 | 573411115 | Nátěr živič posyp asf siln 1,8kgm2 | 1 080,00 | m2 |
| 5 | 567124113 | Podkl beton tř PBIII tl 150mm | 3,00 | m2 |
|  |  | Komunikace |
| Trubní vedení |
| 1 | 812372121 | MTŽ TBP výk skl | 5,00 | m |
|  |  | Trubní vedení |
| Ostatní konstrukce a práce |
| 1 | 938902106 | Čišťění příkopů vodotečí | 77,00 | m |
|  |  | Ostatní konstrukce a práce |
| Přesun hmot |
| 1 | 998225111 | Přesun hmot poz kom kryt živičný | 665,35 | t |
|  |  | Přesun hmot |
|  |  | Celkem objekt: 3 - MK parc.č.1277 |

Část 2 vybudování zpevněných ploch

Popis

Jedná se o vytvoření zpevněných ploch v jednotlivých lokalitách pro umístění laviček, odstranění dřevin

odstranění 8ks akátů, náletových dřevin, ostatní buřeně

vybudování zpevněné plochy pro posezení,

| Vyhlídka u křížku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstranění nevhodných dřevin do 300mm | ks | 8 |
| Odstranění nevhodných dřevin do 100mm | m2 | 20 |
| Plošná úprava terénu |  |  | m2 | 9 |
| Vybudování zpevněné plochy |  | m2 | 7 |

odstranění buřeně

vybudování zpevněné plochy pro posezení

| Vyhlídka pod křížkem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odstranění nevhodných dřevin do 100mm | m2 | 20 |
| Plošná úprava terénu |  |  | m2 | 7 |
| Vybudování zpevněné plochy |  | m2 | 5 |
| odstranění buřeně vybudování zpevněné plochy pro posezení |
| Vyhlídka Na skalnatejch drahách |
| Odstranění nevhodných dřevin do 100mm | m2 | 20 |
| Plošná úprava terénu |  |  | m2 | 7 |
| Vybudování zpevněné plochy |  | m2 | 5 |

2. Hodnotící kritéria:

Základní hodnotící kritériem je ekonomická výhodnost nabídky

Nejnižší nabídková cena: váha 50 %

Délka splatnosti faktur (ve dnech): váha 30 %

Záruční doba (měsíce): 		váha  20%

Nejvhodnější nabídce bude vždy přiřazeno 100 bodů a každé následující takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel je oprávněn po telefonické domluvě se starostou nebo místostarostou požadovat prohlídku staveniště před podáním cenové nabídky ve stanoveném termínu.

Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samotně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Na nabídce bude uvedena celková cena části 1 a celková cena části 2 a celková cena nabídky.  Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“!

Zadavatel si vyhrazuje právo zajistit odstranění náletových a nevhodných  dřevin z komunikací a zpevněných ploch vlastními prostředky, v takovém případě bude celková cena díla snížena o deklarovanou hodnotu odstranění náletových dřevin v nabídce.

Platební podmínky:

Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat zálohy

Způsob vystavení daňového dokladu:

Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 15 dnů po dodání a převzetí celého plnění veřejné zakázky.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena nejméně na 14 kalendářních dnů od dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Platby budou probíhat výhradě v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Pozastávka části plateb: ne

4. Zadávání části zakázky:

Zakázka je rozdělena na dvou části. Uchazeč realizuje obě části zakázky

5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

6. Absolutně vymezené obchodní podmínky:

6.A. Dodací podmínky

Zahájení plnění zakázky:		srpen     2008

Ukončení plnění zakázky:		listopad 2008

6.B. Záruční podmínky

Minimálně na úrovni dle obchodního zákoníku

7. Pokyny pro zpracování nabídky

- Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace,  délka splatnosti faktur, záruční doba, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

- Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria:

- Kopie dokladu o oprávnění k podnikání

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) podepsané všemi členy statutárního orgánu uchazeče, anebo výpis z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu uchazeče

- Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 53 odst. 1 písm. c) až i) podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, anebo

  - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. f)

  - potvrzení příslušného orgánu či instituce podle § 53 odst. 1 písm. h)

  - čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g) a i)

- Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 126 
zák. 137/2006 Sb., může prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst.1 a § 54 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů. V tomto případě nepředkládá doklady požadované ve výše uvedeném bodě a), b), c)

- Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle § 139 
zák. 137/2006 Sb., může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů.

- Předložení nejméně tří referenčních listů včetně osvědčení objednatelů na stavby realizované  uchazečem s krytem z asfaltového drenážního betonu.

- Předložení nejméně tří referenčních listů včetně osvědčení objednatelů na stavby realizované uchazečem kde byla položena vrstva z penetračního makadamu v tl.10cm se dvěma nátěry 1,8 kg/m2 a 1,5kg/m2.

- Uchazeč bude dodávku realizovat minimálně z 80 % vlastní kapacitou, v případě zapojení subdodavatele bude součástí nabídky i smlouva o smlouvě budoucí se subdodavatelem  včetně cenové kalkulace subdodávky.

8. Další požadovaná dokumentace:

Zkušební plán

Návrh smlouvy o dílo.

9. Variantní řešení:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

10. Další podmínky

Zadavatel si vymezuje právo zrušit toto zadávací řízení bez udání důvodu.

Budou vystaveny samostatné faktury na dvě části projektu po dokončení obou částí.

Podání nabídky nejpozději do: 23.7.2008 čas 19:00, obecní úřad obce Strunkovice nad Volyňkou

Termín otevírání obálek s nabídkami: 23.7.2008 čas 19:00, obecní na zasedání zastupitelstva obce úřad obce Strunkovice nad Volyňkou

V Strunkovicích nad Volyňkou				dne 4.7.2008

……………………………                                        ………………………

Ing.Luděk Saxl					Mgr. Zdeněk Filip